Инструкция к сейфу “Juwel” серии 56.. и 76..

1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

Для начала присоедините батарейку «крона» напряжением  (9V) полюсами к контактам на наборной панели замка.

1.1.  Нажмите кнопку «ON».

1.2. Удерживая батарейку, введите заводской код «0000» и нажмите «Е» - загорится «OK».

Примечание: Каждое нажатие сопровождается «однократным» звуковым сигналом.

Удерживайте батарейку до полного открывания.

Примечание: Пауза между нажатием кнопок не должна превышать 5 секунд, иначе действия придется повторять

с начала.

Примечание: Если после нажатия «ON» появляется «ERROR»,  это означает,  что вы можете продолжать

выполнение операций, однако, необходимо заменить батарейку.

## Установите батарейку. Батарейный отсек располагается на внутренней части дверцы.

## Открытие осуществляется путем отделения верхней крышки с одного из углов, по

## периметру отсека.

2. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ?

2.1. Плотно прикройте дверцу сейфа.

2.2. Удерживая ее в этом положении, нажмите кнопку «Е». Загорится «OK».

3. КАК ПОМЕНЯТЬ КОД?

Примечание:  ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ И ЗАКРЫТОМ ЗАМКЕ.

- Откройте сейф (см. пункт 1) - «ОК»  загорится на 6 сек.

- Пока горит  «ОК», нажмите «ON» и удерживайте, пока «ОК» не начнет мигать.

- Введите новый код (от 3 до 8 знаков) и нажмите кнопку «Е».

- Еще раз, для подтверждения, наберите: новый код и нажмите кнопку «Е».  Загорится «ОК».

- Перед тем как закрыть дверь, пожалуйста, проверьте новый код (откройте и закройте замок не менее двух раз).

Самоотключение – электронная система снабжена буквенно-цифровой клавиатурой и отключается автоматически.

Кнопка (ON/C) включает систему, а также может быть использована для отмены ошибочно набранных данных.

Данная операция (до появления надписи «ОК») помогает восстановить использование замка после его блокировки, возникшей из-за сильного скачка напряжения.

Батарейки – используйте только АЛКАЛИНОВЫЕ батарейки следующих видов:

- одну 6LR.61 9V батарейку (с заменой каждый год). В случае использования данного типа батареек, пользуйтесь только известными, качественными батарейками (Duracell, Varta, Energizer, и т.п.).

- шесть LR6 1,5V батареек (с заменой каждые два года). В этом случае по вашему требованию может быть предоставлен специальный корпус для батареек (battery-holder).

Сигнал «садящейся батареи» - если при нажатии на кнопку «ON» надпись ERROR мигнет 7 раз с маленькими интервалами, это означает, что действие батареек на исходе.

Комбинации – может быть установлено более 100 миллионов вариантов комбинаций. Рекомендуется не использовать заводской код.

Отключение при попытке подбора комбинации – чтобы избежать быстрый подбор кода, открывающего замок, другими людьми, после трех неудачных попыток набора комбинации, клавиатура отключается на 5 минут. В течение этого времени каждые 8 сек. появляется надпись ERROR. Когда клавиатура включится снова, раздастся звуковой сигнал.

Предупреждение о попытке подбора комбинации – в случае, если после нажатия (ON/C) вы слышите двойной звуковой сигнал, это означает, что, по крайней мере, однажды была предпринята попытка открыть замок неправильной комбинацией.

Помехи при закрытии – если что-либо препятствует закрытию, появляется надпись «ERROR», и замок снова открывается.

ВНИМАНИЕ!!!

Дверь сейфа, после его встраивания  в стену, должна быть оставлена открытой  на несколько дней, чтобы испарилась влажность, созданная раствором.

Целесообразно заменять батарею(и)  раз в год.

Замечено, что даже новые батареи могут иногда быть дефектными или иметь короткий срок действия. В таких случаях, проблемы, возникающие с нестабильным функционированием электронной системы, могут происходить по причине недостаточного питания, попробуйте  заменить батареи.