модель700,701,702 с электронным замком

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации Вашего сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

Как правильно открыть сейф

Первоначально на данном сейфе установлен код «1 - 2 - 3 - 4 » либо «7 - 7 - 7 - 7». Установите в батарейный отсек 4 батарейки размера АА напряжением 1,5V. Поверните ключ по часовой стрелке Нажмите «*», на дисплее загорится «Code» или «Open» . Наберите заводской код «1 - 2 - 3 - 4». Нажмите «#», на дисплее появится надпись «GOOD». Поверните ручку на открывание «вверх» и откройте дверцу сейфа. Если на дисплее появилась надпись «Lo Ba» это означает, что мощность батареек недостаточна для открытия сейфа, и их необходимо заменить.

Как запрограммировать персональный код

Нажмите «*», на дисплее загорится «Code». Введите заводской код «1 - 2 - 3 - 4» и нажмите «#». Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф. Нажмите на внутренней стороне двери кнопку «М». Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 # ). Вы можете запрограммировать от 2 до 8 знаков. Если код введён верно, то на дисплее появится надпись «GOOD», если не верно - «ERROR!». Если вы ошиблись, повторите процедуру, начиная с шага - « нажатие кнопки М ». Проверку работы вновь введённого кода следует проводить только при открытой двери.

Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки. Если вы набрали неверный код более трёх раз, дисплей гаснет и замок блокируется на 4-7мин. Каждое нажатие на клавиатуру замка во время блокировки увеличивает время ожидания.

Как закрыть сейф

Захлопните дверцу сейфа. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.

Для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому вашего сейфа, настоятельно рекомендуем хранить ключ и номер кода отдельно от сейфа.