Инструкция для пользователей замка Mas Hamilton mod.50

Электронный замок «Mas Hamilton» не имеет элементов питания, приводится в действие динамо-машиной. Возможно использование "конвейерного" кода (введение двух пользовательских кодов подряд). 1.Как открыть сейф? 1.1.Для выработки достаточного количества энергии и активации замка необходимо несколько раз быстро повернуть барабан влево-вправо, до двойного (красного и зеленого) светового сигнала. 1.2.Нажмите на кнопку “CLEAR” 1.3.Наберите код (заводской код - 50-25-50). ПРИМЕЧАНИЕ: При одно кодовом доступе зеленый индикатор мигнет один раз - 1сек, при двух кодовом - дважды по -0,5сек и потребуется ввести второй код. После набора кода в течение 10 секунд поверните ключ по часовой стрелке до упора. 1.4.Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф. ВНИМАНИЕ! При наборе неверной числовой комбинации пять раз подряд замок блокируется на 3 минуты, каждый последующий неправильно набранный код также блокирует замок на 3 минуты. 2.Как закрыть сейф? 2.1.Закройте дверцу и поверните ключ против часовой стрелки до упора. 2.2.Вытащите ключ. Сейф закрыт. 3.Как установить свой код? ВНИМАНИЕ! Все операции по смене кода производятся на открытой дверце и выдвинутых ригелях! Новый код придумайте заранее и запишите. Сохраняйте запись в недоступном для других месте, но не внутри сейфа! 3.1.Для смены кода откройте дверцу, выдвиньте ригели и заприте замок. 3.2.Активируйте замок. Нажмите кнопку "ENTER", затем клавишу "1". 3.3.Введите существующий код. 3.4.Введите новый код. 3.5.Повторно наберите новый код. Код сменен. ВНИМАНИЕ! Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза при открытой дверце прежде чем использовать сейф по назначению! 4.Изменение процедуры доступа Для активации использования "конвейерного" кода нажмите кнопку "ENTER", затем клавишу "2". Затем: • для перехода с одинарного кода на двойной - введите существующий код. • для перехода с двойного на одинарный - введите оба действующих кода. Изменение процедуры доступа приведет к сбросу действующего кода(кодов) на заводской код (50-25-50).