#### Инструкция для пользователей сейфа серии ASH

#### c замком ARFE  PLUS

## Открытие и закрытие сейфа

### Используя Ваш персональный код

Наберите 4-значный код  и нажмите кнопку «*» (код установленный на заводе изготовителе 1-2-3-4). Сейф закроется автоматически, для лучшего запоминания, набранный Вами код высвечивается на дисплее в момент закрытия.

Чтобы открыть сейф, просто наберите код, которым закрыли сейф. Чтобы снова закрыть сейф, наберите тот же код или любой другой (4-значный) и нажмите кнопку «*».

Сейф закроется автоматически.

Примечание: Код автоматически уничтожается из памяти замка после открытия.

Используя механический замок

Механический ключевой замок может быть использован для открытия и закрытия сейфа в экстренных случаях, при поломке основного электронного замка.

Внимание: Аварийный замок  не может быть использован для закрытия сейфа в том случае, когда он открыт основным электронным замком.

## Встроенная блокирующая система

Встроенная блокирующая система определяет несанкционированные попытки открыть сейф. Если были произведены попытки открыть сейф неправильным кодом, то после 4 попыток сейф блокируется на 15 минут, и нет возможности его открыть. Новые попытки открыть сейф можно производить по окончании срока блокировки. Следующие 4 попытки открыть сейф неверным кодом блокируют сейф ещё на 15 минут. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет использован правильный код.

Детектор низкого заряда батареи

В механизме замка есть функция постоянного мониторинга уровня заряда батарей.

Если заряд батарей снижается, на дисплее загорится сигнал о необходимости смены батареек: "BA-LO". В любое время уровень заряда батарей можно проверить нажатием кнопки «#». Кроме того, система автоматически предупреждает звуковыми сигналами о том, что уровень батарей приблизился к критической отметке.

Для питания замка используются 4 батарейки размера AA alkaline.

Внимание: Если вы забыли кодовую комбинацию, которой был закрыт сейф, и необходимо произвести ее удаление из «памяти» замка:

- открыть сейф аварийным механическим замком;

- в открытом положении двери необходимо закрыть аварийный механический замок, перевести ригеля в положение закрыто, и вынуть ключ из замочной скважины;

- в этом положении нажать красную кнопку сброса комбинации, расположенную с внутренней стороны двери на корпусе бокса элементов питания;

- на дисплее замка появится сообщение «OPEN»;

- введите новую  кодовую комбинацию, состоящую из 4 знаков, и нажмите кнопку « * »;

- повторно введите новую кодовую комбинацию, сейф откроется автоматически

- (мотор переведет запирающие ригеля в положение открыто), на дисплее замка появится сообщение «OPEN»;

- теперь старая кодовая комбинация удалена из памяти замка, и можно закрыть сейф используя новый код.