Инструкция для электронного замка SJ 847-2

(отельный сейф SE-LT)

Внимание!!!

Предустановленнный код:  123456

Рис.1.Внешний вид замка

1. Открытие замка

-Ввести код состоящий из  6 знаков, если код введен верно на дисплее замка  надпись «OPEN».            В это время включается исполнительное устройство (мотор-редуктор) и  перемещает запирающие ригеля замка в положение «открыто». После остановки исполнительнго устройства - на дисплее замка  надпись «OPENED» остется в течении 3-х секунд.

Если код введен неправильно на дисплее надпись «E-CODE». После третьего неверного ввода кода замок блокируется на 5минут, на дисплее надпись «HOLD5»

2.  Программирование кода пользователя (при открытой двери, мотор редуктор в положении «открыто»)

-Нажать кнопки «**1» на дисплее надпись «CODE»;

-Ввести новый код пользователя  состоящий из  6 знаков;

-Нажать кнопку «#»на дисплее надпись «GOOD».

3. Программирование использования пластиковой карты (при открытой двери, мотор редуктор в положении «открыто»)

-Нажать кнопки «**6» на дисплее надпись «CARD»;

-Необходимо ввести пластиковую карту с магнитной полосой  в картридер (с неподвижной магнитной головкой) и  провести ее над магнитной головкой, если операция проведена успешно на дисплее надпись «GOOD» , если нет надпись «AGAIN».

4. Открытие замка с использованием пластиковой карты.

-Нажать кнопку «#»,  на дисплее надпись «CARD»;

-Необходимо ввести ранее занесенную пластиковую карту в картридер и провести ее над магнитной головкой. Если операция проведена успешно  на дисплее замка  надпись «OPEN» в это время включается исполнительное устройство (мотор-редуктор) и  перемещает запирающие ригеля замка в положение «открыто». После остановки исполнительнго устройства - на дисплее замка  надпись «OPENED» остется в течении

3-х секунд.

Если введена не правильная карта  на дисплее надпис «E-CARD». После третьего неверного ввода кода замок блокируется на 5минут, на дисплее надпись «HOLD5».

5. Программирование использования пластиковой карты и кода (при открытой двери, мотор редуктор в положении «открыто»)

-Нажать кнопку «**0» на дисплее надпись «CODE»;

-Ввести новый код пользователя  состоящий из  6 знаков на дисплее появится надпись «CARD»;

-Необходимо ввести пластиковую карту с магнитной полосой  в картридер (с неподвижной магнитной головкой) и  провести ее над магнитной головкой, если операция проведена успешно на дисплее надпись «GOOD» , если нет надпись «AGAIN».

6. Открытие замка с использованием пластиковой карты и кода

-Ввести код состоящий из  6 знаков, если код введен верно на дисплее замка  надпись «CARD»;

-Необходимо ввести ранее занесенную пластиковую карту в картридер и провести ее над магнитной головкой. Если операция проведена успешно  на дисплее замка  надпись «OPEN» в это время включается исполнительное устройство (мотор-редуктор) и  перемещает запирающие ригеля замка в положение «открыто». После остановки исполнительнго устройства - на дисплее замка  надпись «OPENED» остется в течении 3-х секунд.

7.  Программирование второго кода пользователя (при открытой двери, мотор редуктор в положении «открыто»)

-Нажать кнопку «00#» на дисплее надпись «CODE»;

-Ввести новый (второй) код пользователя  состоящий из  6 знаков, на дисплее надпись «GOOD».

8. Закрытие  замка

-Нажать кнопку «#», на дисплее замка  надпись «CLOS», в это время включается исполнительное устройство (мотор-редуктор) и  перемещает запирающие ригеля замка в положение «закрыто». После остановки исполнительнго устройства - на дисплее замка  надпись «CLOSED» остется в течении 3-х секунд.

Если при закрытии  замка есть помех перемещению запирающих ригелей и мотор- редуктор не может перейти в положение «закрыто» , включается реверс и замок переходит в положение «открыто» , на дисплее надпись «OPEN», после остановки исполнительного устройства в положении «открыто» надпись  «OPENED» остется в течении 3-х секунд.

9. Электропитание/замена батареи

При падении напряжения питания больше чем на 12% от номинального значения,  после открытии замка (перехода в состояние - открыто) на дисплее надпись «LO-BAT». После этого батарею следует заменить.

Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.

Если напряжения недостаточно для открытия замка, то к контактам, расположенным на лицевой панели клавиатуры подключается новая батарея и в этом положении производится открытие замка.